GMINA WILCZYCE

na tle powiatu sandomierskiego

SPIS TREŚCI											Str

- Wstęp											3

  - Podstawowe pojęcia i definicje							5

- Dane podstawowe									6

  - Obszar objęty planem gospodarki odpadami					6

  - Charakterystyka demograficzna						7

  - Zagospodarowanie i sytuacja gospodarcza					7

  - Warunki glebowe pod kątem lokalizacji instalacji gospodarowania

odpadami									10

  - Zarys budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych		10

  - Warunki hydrologiczne pod kątem lokalizacji instalacji

gospodarowania odpadami							11

  - Stan środowiska przyrodniczego i aspekty ochrony przyrody i krajobrazu	11

- Aktualny stan gospodarki odpadami							12

  - Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym 				12

    - Odpady komunalne							13

    - Odpady wytwarzane w sektorze handlowym i publicznym		15

    - Komunalne osady ściekowe						16

    - Odpady ulegające biodegradacji					16

    - Odpady niebezpieczne wytwarzane w sektorze komunalnym	16

  - Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym				17

    - Odpady z sektora budowlanego					17

    - Odpady z pozostałych gałęzi przemysłu				18

  - Odpady niebezpieczne							18

  - Rodzaj oraz moc przerobowa istniejących instalacji i urządzeń do

odzysku i unieszkodliwiania odpadów					19

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami				21

  - Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym i usługowym		23

    - Odpady komunalne							23

    - Odpady opakowaniowe						24

    - Odpady ulegające biodegradacji					25

    - Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym	26

  - Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym				26

  - Odpady niebezpieczne							27

- Cele i działania w zakresie gospodarki odpadami					27

  - Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym				28

  - Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym				30

  - Odpady niebezpieczne							32

- Projektowany system gospodarki odpadami						33

- Działania związane z instalacją do odzysku i unieszkodliwiania odpadów		35

- Sposób monitorowania i oceny planu						35

- Analiza ekonomiczna i wskazanie instrumentów finansowych służących do

realizacji zamierzonych celów							36

  - Wskazanie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych

celów i zadań										38

9.2. Harmonogram realizacji przedsięwzięć						41

- Analiza oddziaływania planu gospodarki odpadami na środowisko		44

- Streszczenie planu gospodarki odpadami						45

- Materiały źródłowe									47

1. Wstęp

Plan gospodarki odpadami dla gminy Wilczyce został sporządzony w oparciu o delegację ustawową, zawartą w artykułach 14-16 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.). Zapisy te wprowadzają obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu:

- krajowym,

- wojewódzkim,

- gminnym.

Do sporządzenia niniejszego planu gospodarki odpadami na szczeblu gminnym posłużyły prace terenowe, badania ankietowe oraz założenia planów gospodarki odpadami wyższego szczebla.

Plan gospodarki odpadami w swoich założeniach pozwala ukierunkować działania władz lokalnych w zakresie gospodarki odpadami, jak również określić koszty systemu gospodarowania odpadami a także tworzy podstawy do analiz i ocen inwestycji niezbędnych dla potrzeb systemu.

Plan gospodarki odpadami zawiera:

- informacje ogólne dotyczące ilości wytwarzanych odpadów, metod zbierania i unieszkodliwiania oraz stanu technicznego i zdolności przerobowych istniejącej instalacji do unieszkodliwiania odpadów,

- określa najważniejsze problemy związane z gospodarowaniem odpadami oraz sposoby ich rozwiązania,

- przedstawia propozycje działań, które należy podejmować w celach krótko- i długookresowych.

W przedmiotowym opracowaniu uwzględniono wszystkie rodzaje odpadów wytwarzanych na terenie Gminy Wilczyce.

Plan zawiera ponadto:

- rodzaje, ilości i źródła pochodzenia odpadów, które mogą być poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwienia,

- wyszczególnienie działań prowadzących do zapobiegania powstawaniu odpadów, a jeżeli zapobieganie nie jest możliwe – do ograniczania ilości ich wytwarzania,

- określenie sposobu postępowania z wytarzanymi odpadami w sposób zgodny zasadami zawartymi w aktualnie obowiązujących aktach prawnych w przedmiotowym zakresie,

- wyszczególnienie działań prowadzących do ograniczania negatywnego wpływu wytwarzanych odpadów, na środowisko.

Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wilczyce zrealizowano zgodnie z założeniami dotyczącymi gospodarki odpadami, zawartymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa świętokrzyskiego, Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu sandomierskiego, Polityką Ekologiczną Państwa,

oraz w oparciu o następujące akty prawne:

▲ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),

▲ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),

▲ Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.),

▲ Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 13 września 1996 r, (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.),

▲ Ustawa o opakowaniach o odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63 poz. 638 ),

▲ Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

▲ Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.),

▲ oraz inne akty wykonawcze.

  - Podstawowe pojęcia i definicje

Podstawowe definicje stosowane w Planie gospodarki odpadami.

Gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

Cel w gospodarowaniu odpadami – to, do czego się dąży, co się chce osiągnąć w gospodarowaniu odpadami,

Likwidacja składowiska – rozumie się przez to zespół działań inwestycyjnych w zakresie zabezpieczenia i docelowej eliminacji zagrożeń dla środowiska,

Odpady – oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach , których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia jest zobowiązany.

Odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji – domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji,

Odpady medyczne – rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny,

Odpady ulegające biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,

Odpady weterynaryjne – rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach,

Odzysk – rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania określone w załączniku nr 5 do ww. ustawy o odpadach,

Odzysk energii – rozumie się przez to termiczne przekształcenie odpadów w celu odzyskania energii,

PCB – rozumie się przez to polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetra-chlorodifenylometan, monometylodibromo-difenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie,

Posiadacz odpadów – rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inna osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości,

Recykling – rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lum materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii,

Recykling organiczny – rozumie się przez to obróbkę tlenową ( w tym kompostowanie), lub beztlenową odpadów ulegajacych rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny,

Składowisko odpadów – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów,

Składowisko odpadów komunalnych – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów komunalnych,

KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami,

WPGO – Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami,

GPGO – Gminny Plan Gospodarki Odpadami,

GPZON – Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych,

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego.

- Dane podstawowe

  - Obszar objęty planem gospodarki odpadami

Gmina Wilczyce położona jest we wschodniej części Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej, częściowo w dolinie rzeki Opatówki w pasie urodzajnych gleb lessowych. W układzie administracyjnym zlokalizowana jest w bliskim sąsiedztwie miasta Sandomierza.

Gmina Wilczyce, jest terenem typowo rolniczym. Posiada ona bardzo dobrej jakości gleby, 87 % upraw rolnych sklasyfikowanych jest w klasach od I do III. W klasie IV sklasyfikowanych jest zaledwie 4,5 % użytków rolnych. O bardzo dobrej jakości gleb świadczy również znikomy udział lasów i gruntów leśnych w powierzchni gminy.

Na terenie gminy przeważają gospodarstwa o średniej wielkości około 6 ha, które dla rolników indywidualnych stanowią główne bądź wyłączne źródło dochodów. Gospodarstwa te specjalizują się w uprawie warzyw w tunelach foliowych oraz w gruncie. Na szeroka skalę produkowana jest cebula, marchew, pietruszka, fasola. Znaczną powierzchnię gospodarstw zajmują sady, głównie: jabłoniowe i wiśniowe.

Rozwój ogrodnictwa w tym rejonie stał się możliwy dzięki dobrym warunkom klimatyczno-glebowym.

Ze względu na fakt, że gmina Wilczyce jest gminą typowo rolniczą, zasadnicza część odpadów wytwarzanych na tym terenie to odpady komunalne oraz odpady powstające w sektorze usługowo-handlowym.

  - Charakterystyka demograficzna

Gmina Wilczyce zajmuje powierzchnię 6 994 ha, zamieszkuje ją 4 200 osób i leży w obrębie mezoregionu – Wyżyna Sandomierska.

W skład gminy wchodzi 16 sołectw:

| L.p. | Sołectwo |
| --- | --- |
| 1. | Wilczyce |
| 2. | Daromin |
| 3. | Radoszki |
| 4. | Łukawa |
| 5. | Wysiadłów |
| 6. | Ocinek |
| 7. | Gałkowice-Ocin |
| 8. | Dacharzów |
| 9. | Bugaj |
| 10. | Borzęcin |
| 11. | Przezwody |
| 12. | Zagrody |
| 13. | Tułkowice |
| 14. | Pęczyny |
| 15. | Dobrocice |
| 16. | Pielaszów |

Mieszkańcy gminy zamieszkują głównie w zabudowie jednorodzinnej i są oni głównymi wytwórcami odpadów komunalnych.

Ilość wytwarzanych odpadów uzależniona jest przede wszystkim od ilości ludności zamieszkującej dany region oraz od stopy życiowej. Poprawa poziomu życia mieszkańców adekwatnie powoduje zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów.

  - Zagospodarowanie i sytuacja gospodarcza

Funkcją wiodącą gminy jest rolnictwo polegające na uprawie roślin zbożowych, okopowych, pastewnych, warzyw, hodowli bydła mlecznego i trzody chlewnej. Funkcją uzupełniającą jest obsługa ludności. Cały obszar gminy pokrywają urodzajne gleby o bardzo wysokich klasach bonitacyjnych, wśród których wyróżnia się następujące użytki:

- grunty orne,

- sady,

- łąki i pastwiska,

- lasy,

- inne grunty.

Wśród podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy wyróżnia się przede wszystkim drobnych przedsiębiorców, według poniższego wykazu:

| Lp. | Nazwisko i imię prowadzącego działalność gospodarczą | Adres | Rodzaj prowadzonej działalności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Warzocha Aleksander | Daromin 6 | Obsługa maszyn rolniczych |
| 2. | Siudak Stanisław | Daromin 32 | Ślusarstwo, mechanika pojazdowa |
| 3. | Trznadel Jan | Radoszki | Usługi murarskie |
| 4. | Sałata Henryk | Radoszki | Usługi murarskie |
| 5. | Siudak Andrzej | Dacharzów | Zduństwo |
| 6. | Skrok Roman | Pielaszów | Usługi murarskie |
| 7. | Morgaś Bogumił | Wysiadłów | Instalacje elektryczne |
| 8. | Senderowicz Henryk | Tułkowice | Usługi murarskie |
| 9. | Rędziak Jerzy | Przezwody | Instalacje wodociągowe i centralnego ogrzewania |
| 10. | Mrozowicz Piotr | Wilczyce | Usługi murarskie |
| 11. | Legwant Adam | Wilczyce | Obsługa maszyn produkcji rolniczej i ogrodniczej |
| 12. | Sułowski Wacław | Wysiadłów | Mechanika pojazdowa |
| 13. | Kolera Marian | Radoszki | Roboty budowlane |
| 14. | Kanios Andrzej | Wilczyce | Usługi lekarsko-weterynaryjne |
| 15. | Rawiak Jan | Bugaj | Zakład stolarski |
| 16. | Rożmiej Jan | Wilczyce | Usługi transportowe |
| 17. | Trznadel Krzysztof | Przezwody | Usługi transportowe |
| 18. | Biernat Sylwester | Wysiadłów | Skup owoców i warzyw |
| 19. | Trznadel Edward | Przezwody | Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „Agroteka” |
| 20. | Kończyk Artur | Przezwody | Wyrób i sprzedaż zniczy |
| 21. | Pietraszewski Janusz | Wilczyce | Instalacje elektryczne |
| 22. | Hała Arkadiusz | Wilczyce | Zakład kamieniarski |
| 23. | Zieliński Cezary | Przezwody | Usługi budowlane, ogólne i przemysłowe |
| 24. | Paluch Jerzy i Balmas Robert | Wilczyce | Usługi transportowe |
| 25. | Nagórna Urszula | Wysiadłów | Usługi geodezyjne |
| 26. | Piasecki Jan | Radoszki | Usługi w zakresie budownictwa |
| 27. | Żyła Jerzy | Wilczyce | Usługi transportowe |
| 28. | Sołtyk Edyta | Dacharzów | Usługi remontowo budowlane |
| 29. | Żyła Marian | Wilczyce | Transport samochodowy, wywóz nieczystości płynnych |
| 30. | Buczek Zbigniew | Radoszki | Zakład tapicerski |
| 31. | Mazur Elżbieta | Wysiadłów | Transport, kupno-sprzedaż samochodów używanych |
| 32. | Łukowski Adam | Wysiadłów | Usługi transportowe |
| 33. | Pacholczak Adam | Tułkowice | Usługi ziemne, wykopy, niwelacja, transport |
| 34. | Pacholczak Józef Edward | Dacharzów | Usługi sprzętowo-transportowe, elektromechanika |
| 35. | Kołacz Urszula | Wysiadłów | Transport samochodowy |

Oprócz wymienionych podmiotów gospodarczych, na terenie gminy Wilczyce znajdują się również:

- Stacja radiolokacyjna w Wilczycach,

- Zakład produkcji ciastek „Delima” w Łukawie,

- Kiosk „RUCH” w Wilczycach,

- Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Wilczycach,

- Stacja Paliw w Wilczycach,

oraz sklepy:

- Spożywczo-przemysłowy w Wilczycach,

- Spożywczo-przemysłowy w Tułkowicach,

- Spożywczo-przemysłowy w miejscowości Radoszki,

- Spożywczo-przemysłowy w miejscowości Daromin,

- Spożywczo-przemysłowy w miejscowości Przezwody,

- Spożywczo-przemysłowy w miejscowości Łukawa,

- Spożywczo-przemysłowy w miejscowości Łukawa,

- Spożywczo-przemysłowy w Pielaszowie,

- Spożywczo-przemysłowy w Wysiadłowie,

- Spożywczo-przemysłowy w miejscowości Radoszki,

- Spożywczo-przemysłowy w Wilczycach,

- Spożywczo-przemysłowy w miejscowości Dacharzów,

- Spożywczo-przemysłowy w miejscowości Pęczyny,

- Spożywczo-przemysłowy w Wilczycach,

- Spożywczo-przemysłowy w miejscowości Wysiadłów,

- ogrodniczy w Wilczycach,

- ogrodniczy w Wysiadłowie,

- Bar piwny w miejscowości Radoszki.

Gmina posiada dobre warunki komunikacyjne. Przez jej teren przebiega droga krajowa nr 79 oraz drogi powiatowe nr 42 150, 42 156, 42 172.

Na tym terenie jest zgazyfikowanych 8 wsi i zwodociągowanych 16. Dalsze gospodarstwa posiadają wodociągi zagrodowe podłączone do własnych ujęć wody.

Sieć telefoniczna doprowadzona jest do 15 miejscowości.

  - Warunki glebowe pod kątem lokalizacji instalacji gospodarowania odpadami

Jedyną instalacją służącą do unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy jest składowisko odpadów komunalnych stałych i wylewisko nieczystości płynnych.

Obiekty te uzyskały pozwolenie na budowę udzielone decyzją Naczelnika Gminy Wilczyce z dnia 23 listopada 1987 r., na działce nr ewid. 75 o powierzchni 1,28 ha i zlokalizowane zostały w naturalnym jarze o głębokości od 1,5 do 3,5 m na gruntach położonych w miejscowości Bugaj, gm. Wilczyce, powiat sandomierski. Wymieniony jar znajduje się po zachodniej stronie drogi lokalnej z Wilczyc do miejscowości Bugaj, w odległości 450 m.

Na terenie gminy Wilczyce występują bardzo dobre i dobre gleby wysokich klas bonitacyjnych, gdzie 87% użytków rolnych sklasyfikowanych jest w klasach od I do III. W klasie IV sklasyfikowanych jest zaledwie 4,5% gleb.

Pod względem geologicznym i hydrogeologicznym rejon Wilczyce-Bugaj położony jest na wschodnim obrzeżu Gór Świętokrzyskich , gdzie występują utwory trzecio- i czwartorzędowe.

Utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez lessy i gliny o miąższości 20-30 m oraz piaski średnioziarniste o miąższości kilkunastu metrów. Natomiast utwory trzeciorzędowe wykształcone są jako piaski kwarcowe drobnoziarniste oraz mułki i mułowce.

Pod względem morfologicznym teren składowiska jest bardzo urozmaicony. Liczne wzgórz lessowe poprzecinane są przez jary.

Generalnie teren obniża się w kierunku rzeki Opatówki.

Jar w którym zlokalizowane jest składowisko i wylewisko jest długości około 150 m i szerokości od 30 do 50 m a jego dno nachylone jest ze spadkiem w kierunku zachodnim.

  - Zarys budowy geologicznej

Gmina Wilczyce leży w obrębie Wyżyny Sandomierskiej.

Wyżyna Sandomierska ma jako fundament podłoża geologicznego utwory starszego paleozoiku Gór Świętokrzyskich, ale w części wschodniej przykryte są one ponadto osadami morskiej transgresji. Na całej wyżynie zalega znacznej miąższości pokrywa lessowa (miejscami o grubości ponad 30 m), co sprawia, że powierzchnia terenu jest dosyć płaska, choć rozciągnięta przez systemy dolinne dopływów Kamiennej-Kamionki i Świśliny oraz siecią charakterystycznych wąwozów lessowych, świadczących o podatności tych osadów na procesy erozji wodnej.

Wyżyna Sandomierska zajmuje powierzchnię około 1 140 km2  i pokryta jest lessowymi utworami, a te z kolei urodzajnymi glebami nalessowymi należącymi do klasy brunatnoziemów (lessowych gleb brunatnych), a miejscami do czarnoziemów (najlepsze odmiany czarnych ziem i mad) zaliczanych do najlepszych klas bonitacyjnych gruntów.

  - Warunki hydrologiczne

Cały obszar gminy znajduje się w zlewni II-go rzędu rzeki Opatówki, będącej dopływem rzeki Wisły.

Od strony północnej do rzeki Opatówki wpływają: ciek od Lisowa, i ciek o Wilczyc, zaś od strony południowej ciek od Kleczanowa.

Pod względem hydrogeologicznym obszar gminy Wilczyce najlepiej został rozpoznany w miejscowościach: Doromin, Bugaj, Wilczyce i Radoszki.

Ogółem odwiercono 6 studni głębinowych, w których przeprowadzono badania hydrogeologiczne. Spośród nich 5 jest czynnych. Na terenie gminy znajduje się również sieć studni kopanych, w których nie wykonano żadnych podstawowych pomiarów i nie ustalono profilu geologicznego.

Studnie głębinowe odwiercone na obszarze gminy Wilczyce ujmują wody podziemne, głównie z utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych.

Trzeciorzędowe piętro wodonośnie stwierdzone zostało w dwóch otworach studziennych a jakość tych wód pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym, nie budzi zastrzeżeń.

Jeżeli chodzi o poziom wód czwartorzędowych, ze względu na miąższość tych utworów, wody tego poziomu są podstawowym źródłem zaopatrzenia tego regionu w wodę. Warstwę wodonośną stanowi seria utworów piaszczysto-żwirowych a jej miąższość wynosi od kilku do kilkudziesięciu metrów.

Płytko zalegające wody narażone są na zanieczyszczenia zarówno w wyniku intensywnego stosowania środków ochrony roślin, jak również innych zanieczyszczeń, z powodu braku oczyszczalni ścieków.

Gospodarka ściekowa na terenie gminy jest nieuporządkowana a większość ścieków odprowadzana jest do przydomowych szamb, które w miarę potrzeb opróżniane są przez wozy asenizacyjne.

  - Stan środowiska przyrodniczego i aspekty ochrony przyrody i krajobrazu

Występujące na tym terenie bardzo urodzajne gleby, zasadniczo pozbawione są leśnej szaty roślinnej. Niewielkie kompleksy lasów liściastych występują w południowej części gminy. Są to lasy dębowo-grabowe, podlegające ochronie ze względu na wstrzymanie erozji lessów i zapoczątkowanie zróżnicowanych ekosystemów.

W dolinach występują obszary zadrzewione, łęgowe, wierzbowo-topolowe. Pozostałe lasy liściaste w południowej części gminy to lasy gospodarcze.

Pomniki przyrody żywej znajdują się w miejscowościach Wilczyce i Radoszki, a reprezentowane są przez lipy drobnolistne, sosnę czarna i klon pospolity.

Zabytki objęte ochroną konserwatorską to:

| L.p. | Opis zabytku objętego ochroną konserwatorską/miejscowość |
| --- | --- |
| 1. | dom drewniany nr 9 w miejscowości Pielaszów |
| 2. | dom nr 21 i ruiny młyna wodnego w miejscowości Pęczyny |
| 3. | domy nr: 5, 21, 37, 61, 62, 63, 65, 10 w miejscowości Tułkowice |
| 4. | dom nr 44 w Darominie |
| 5. | dom nr 137, szkoła, zespół dworski Świeżyńskich w Wilczycach |
| 6. | zespół kościoła parafialnego p.w. Św. Katarzyny wraz z cmentarzem parafialnym w Łukawie |
| 7. | domy nr: 10, 76, 84,105 w miejscowości Łukawa |
| 8. | pozostałości parku dworskiego w miejscowości Gałkowice |
| 9. | dom nr 51 w Zagrodach |
| 10. | zespół kościoła parafialnego Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z cmentarzem w Jankowicach |
| 11. | domy nr 27 i 39 w Radoszkach |
| 12. | domy nr 45, 53, 56 w Wysiadłowie |
| 13. | domy nr 15 i 17 w miejscowości Ocinek |

Do problemów związanych ze stanem środowiska przyrodniczego zaliczyć należy sezonowe powstawanie niekontrolowanych „dzikich wysypisk”, które wymagają likwidacji.

- Aktualny stan gospodarki odpadami

W planie gospodarki odpadami dla gminy Wilczyce gospodarowanie odpadami przedstawiono w podziale na następujące kategorie odpadów:

● odpady wytworzone w sektorze komunalnym,

● odpady wytworzone w sektorze gospodarczym,

● odpady niebezpieczne.

  - Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), przez odpady komunalne należy rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Z definicji tej wynika, że źródłem odpadów komunalnych są również obiekty handlowe, usługowe, rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska, itp.

Gospodarowanie odpadami przeanalizowano dla następujących strumieni odpadów:

○ odpady komunalne,

○ odpady opakowaniowe,

○ komunalne odpady ściekowe,

○ odpady ulegające biodegradacji,

○ odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym.

    - Odpady komunalne

Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

W gospodarstwach domowych i obiektach infrastruktury powstają typowe rodzaje odpadów komunalnych, takie jak:

- odpady organiczne ulegające biodegradacji,

- papier i tektura,

- tworzywa sztuczne,

- materiały tekstylne,

- szkło,

- metale,

- odpady mineralne.

Do ww. odpadów zaliczyć należy również powstające odpady opakowaniowe oraz odpady wielkogabarytowe, odpady z budowy i remontów i demontażu obiektów budowlanych, odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz niektóre rodzaje odpadów niebezpiecznych, wśród których najczęstsze to baterie i akumulatory, świetlówki i chemikalia.

Rodzaj wytwarzanych odpadów komunalnych zależny jest od zagospodarowania terenu i charakteru prowadzonej na nim działalności.

Tabela nr 1. Masa odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Wilczyce (dane z badań ankietowych).

| L.p. | Rok | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych ogółem | Ilość odpadów unieszkodliwionych poprzez składowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2000 | 920 m3 | 920 m3 |
| 2. | 2001 | 980 m3 | 980 m3 |
| 3. | 2002 | 1293 m3 | 1293 m3 |
| 4. | 2003 | 1324 m3 | 1324 m3 |

Tabela nr 2. Masa odpadów komunalnych deponowanych w poszczególnych latach na składowisku Bugaj, przeliczona w oparciu o wielkość wskaźnika przeliczeniowego, podanego w PPGO.

| L.p. | Rok | Ilość zdeponowanych odpadów komunalnych na składowisku odpadów w m3 | Wskaźnik przeliczeniowy kg/m3 | Ilość zdeponowanych odpadów komunalnych na składowisku odpadów w Mg. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2000 | 920 | 167 | 154 |
| 2. | 2001 | 980 | j. w. | 164 |
| 3. | 2002 | 1293 | j. w. | 216 |
| 4. | 2003 | 1324 | j. w. | 221 |

Wywozem odpadów komunalnych na terenie gminy Wilczyce zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu.

Gmina na terenie 13 sołectw posiada rozmieszczone 18 kontenerów typu KP-7, w których gromadzone są odpady komunalne, a następnie wywożone są na gminne składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Bugaj.

Trzy sołectwa, w których brak jest kontenerów, mieszkańcy składują odpady w plastikowe worki, które następnie odbierane są przez ww. Przedsiębiorstwo i samochodami typu „śmieciarka” przewożone na gminne składowisko odpadów komunalnych.

Skład odpadów

Artykuł 15 ustawy o odpadach stanowi, że plan gospodarki odpadami powinien opisywać rodzaje, ilości i źródła odpadów podlegających odzyskowi i unieszkodliwianiu.

Znajomość składu odpadów pozwoli na określenie możliwości ich segregacji, a w efekcie do wskazania możliwości lub metod odzysku albo unieszkodliwienia.

Skład odpadów można określić dwoma sposobami:

- metodą bezpośrednią - poprzez pomiar składu i właściwości technologicznych odpadów,

- metodą wskaźnikową – poprzez zastosowanie określonych wartości wskaźników dla każdego rodzaju odpadów.

Na składowisko trafiają odpady komunalne w stanie wymieszanym, jedynie przed zdeponowaniem wykonywane są szacunkowe analizy składu i ilości odpadów.

W związku z brakiem możliwości zastosowania metody bezpośredniej, zastosowano metodę wskaźnikową.

Tabela nr 3. Przybliżony skład morfologiczny odpadów komunalnych powstających na terenach gminy Wilczyce, dla ilości odpadów wytworzonych w 2003 r.

| Rodzaj odpadów | Wskaźnik % (wagowy) | Ilość odpadów (Mg/rok) |
| --- | --- | --- |
| Odpady organiczne Papier i tektura Tworzywa sztuczne Szkła Frakcja drobna Żelazo i inne metale Pozostałe odpady palne Pozostałe odpady niepalne Odpady niebezpieczne | 7 18 10 28 9 10 8 9 1 | 15 40 22 62 20 22 18 20 2 |
| Razem | 100 | 221 |

    - Odpady wytwarzane w sektorze handlowym i publicznym

Odpady tego rodzaju swoim składem przypominają odpady powstające w gospodarstwach domowych, jednak charakteryzują się nieco innym składem morfologicznym. Znaczącą różnicą jest istotna ilość odpadów opakowaniowych, przy niewielkim udziale odpadów organicznych.

Generalnie odpadów tego typu nie wydziela się z odpadów komunalnych, tak więc nie jest możliwe wskazanie ilości ich występowania na terenie gminy.

Odpady opakowaniowe

Odpady tego rodzaju wytwarzane są w sektorze handlu i usług.

Przez odpady opakowaniowe rozumie się wszystkie opakowania, w tym wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań.

Na terenie gminy Wilczyce znajduje się 19 sklepów i 1 bar.

Na dzień dzisiejszy nie prowadzi się odzysku odpadów opakowaniowych.

    - Komunalne osady ściekowe

Komunalne osady ściekowe, to odpady powstające w wyniku eksploatacji oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy brak jest oczyszczalni ścieków komunalnych.

    - Odpady ulegające biodegradacji

W sektorze komunalnym odpady ulegające biodegradacji to przede wszystkim odpady pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, odpady zielone, papier i tektura.

Generalnie odpady tego rodzaju na terenie gminy nie są zbierane w sposób selektywny, lecz trafiają one bezpośrednio na składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Bugaj.

Przeważnie wszystkie gospodarstwa odpady tego typu wykorzystują i zagospodarowują we własnym zakresie, poprzez między innymi kompostowanie i wykorzystywanie jako nawóz organiczny w przydomowych ogrodach lub jako paszę.

W gminie nie jest prowadzone kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji, wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.

    - Odpady niebezpieczne wytwarzane w sektorze komunalnym

Jeżeli chodzi o odpady niebezpieczne wytwarzane w gospodarstwach domowych, stwierdzić należy, że nie są one wyodrębniane z pozostałych wytwarzanych odpadów komunalnych i zwykle trafiają one z pozostałymi odpadami na składowisko odpadów.

Wśród odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych dominują takie odpady jak: baterie i akumulatory, zużyte lampy fluorescencyjne, oleje przepracowane oraz leki i środki chemiczne. Liczyć się należy jednak z możliwością wytwarzania odpadów zawierających azbest, powstających w wyniku zmiany pokryć dachowych zabudowań mieszkalnych i gospodarskich.

Odpady zawierające azbest

Jeszcze w niedalekiej przeszłości azbest, z uwagi na swoje zalety był szeroko stosowany do produkcji wyrobów budowlanych a w szczególności do wytwarzania pokryć dachowych.

Według informacji przekazanych przez Urząd Gminy w Wilczycach część budynków mieszkalnych, gospodarczych i garaży pokrytych jest wyrobami zawierającymi azbest, których ilość szacowana jest na około 240 650 m2.

Na terenie gminy nie jest prowadzona zorganizowana zbiórka odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych.

  - Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym

Wśród odpadów z sektora gospodarczego wyróżnić można odpady powstające w procesach technologicznych i są one uzależnione od specyfiki prowadzonej działalności oraz odpady komunalne. Jeżeli chodzi o gminę Wilczyce, to jest to rejon typowo rolniczy i głównie działalność gospodarcza prowadzona jest przez ten sektor.

Pozostałe podmioty gospodarcze wymienione zostały w punkcie 2.3.niniejszego opracowania.

    - Odpady z sektora budowlanego

Na odpady z sektora budowlanego składają się głównie odpady obojętne z demontażu obiektów budowlanych, takie jak: gruz ceglany, materiały ceramiczne, beton, elementy gipsowe oraz odpady z budowy nowych budynków. W tej grupie umieścić należy również odpady w postaci: drewna, stali, odpadów opakowaniowych oraz niektóre rodzaje odpadów niebezpiecznych, takich jak np. odpadów zawierających azbest.

Ustalenie ilości powstających tego typu odpadów opiera się na metodzie wskaźnikowej. Szacunkową ilość powstających tego typu odpadów przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 4. Szacunkowa ilość odpadów budowlanych powstających w gminie Wilczyce (wskaźnik nagromadzenia wg „Poradnika...”)

| Gmina | Liczba mieszkańców (szt.) | Wskaźnik (kg/mieszkaniec/rok) | Ilość odpadów budowlanych (Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wilczyce | 4 200 | 40 | 168,00 |

    - Odpady z pozostałych gałęzi przemysłu

Z pozostałych gałęzi przemysłu, na uwagę zasługują powstające odpady sklasyfikowane w grupie 16 i są to zużyte opony oraz elementy z wyeksploatowanych pojazdów samochodowych.

Generalnie rzecz biorąc odpadów tego typu nie zalicza się do odpadów niebezpiecznych, a stopień ich niekorzystnego oddziaływania na środowisko nie jest szczególnie duży. Jednak ze względu na wagę problemu, gospodarka oponami wycofanymi z eksploatacji podlega szczególnym uwarunkowaniom prawnym.

Przede wszystkim ustawa o odpadach, wprowadziła zakaz składowania zużytych opon, a zakaz ten wchodzi w życie 1 lipca 2003 r. dla całych opon a z dniem 1 lipca 2006 r. dla opon pociętych i części opon (ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw Dz. U. Nr 100, poz. 1085).

Obok odpadów gumowych i złomu stalowego, powstawać będą również odpady niebezpieczne w postaci: zużytych olejów, płynów chłodniczych i zużytych akumulatorów.

Większość tych elementów można odzyskać z odpadów jako cenny surowiec wtórny. Szacuje się, że około 85% masy wyeksploatowanych pojazdów stanowią materiały, które można poddać recyklingowi.

  - Odpady niebezpieczne

Wśród odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez drobnych przedsiębiorców na terenie gminy Wilczyce, przeważać będą:

- oleje przepracowane,

- zużyte baterie i akumulatory,

- środki ochrony roślin,

- odpady zawierające azbest.

Charakterystyka wytwarzanych odpadów niebezpiecznych:

Oleje przepracowane

Odpady tego rodzaju, to przede wszystkim zużyte oleje silnikowe i przekładniowe a także oleje hydrauliczne. Głównym źródłem powstawania tego typu odpadów są urządzenia i środki transportu eksploatowane w zakładach produkcyjnych lub mechaniki pojazdowej.

Zużyte baterie i akumulatory

Przedmiotowe odpady, podobnie jak oleje przepracowane powstają w wyniku eksploatacji pojazdów samochodowych, wózków widłowych oraz urządzeń wykorzystywanych przy prowadzeniu zakładów produkcyjnych.

Środki ochrony roślin

W związku z tym, że gmina Wilczyce jest gminą typowo rolniczą stosowanie środków ochrony roślin wydaje się być sprawą szczególnie istotną. W związku z taką sytuacją powstają pewne ilości tego typu odpadów. Są to przede wszystkim różnego rodzaju przeterminowane lub z innych względów nieprzydatne środki chwastobójcze, owadobójcze, grzybobójcze i zapraw nasiennych.

Poza tym powstają również odpady opakowaniowe po tych środkach.

Oprócz ww. odpadów na terenie gminy wytwarzane są niewielkie ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych, powstających w:

- Ośrodku Zdrowia w Wilczycach, oraz w

- Lecznicy dla zwierząt w Wilczycach.

Na podstawie danych zawartych w planie gospodarki odpadami dla Powiatu Sandomierskiego stwierdzić należy, że dotychczas nie wydawano pozwoleń ani nie składano informacji o wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wobec czego brak jest możliwości określenia ilości wytwarzania tego typu odpadów na terenie gminy.

  - Rodzaj oraz moc przerobowa istniejących instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Gmina Wilczyce posiada jedną instalację do unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie. Jest to wysypisko  gminne w miejscowości Bugaj. Usytuowane jest ono w jarze lessowym po zachodniej stronie drogi lokalnej z Wilczyc do miejscowości Bugaj.

Pojemność geometryczna składowiska wynosi 14447 m3 a do końca 2000 roku nagromadzono tam 1410,8 Mg odpadów komunalnych, w tym w roku 2000 – 520,0 Mg.

Składowisko eksploatowane jest od 1993 r. a jego likwidację wraz z rekultywacją przewidziano na 2008 r.

Najbliższe zabudowania zagrodowe w kierunku południowo wschodnim (Wilczyce) znajdują się w odległości 500 m od składowiska, w kierunku południowo-zachodnim (Przezwody) w odległości 600 m, a w kierunku północno-wschodnim (Bugaj) w odległości 600 m.

Powierzchnia działki w granicach ogrodzenia, na której zlokalizowane jest składowisko wynosi 1,28 ha natomiast powierzchnia czaszy samego składowiska wynosi 0,8 ha.

Składowisko wyposażone jest w następujące obiekty:

- budynek zaplecza socjalnego,

- suchy ustęp,

- zbiornik bezodpływowy na wody podsiąkowe z kręgów betonowych średnicy 1 m z zabetonowanym dnem oraz z drenażem ceramicznym o średnicy 10 cm i długości 100 m w obsypce piaskowej,

- niecka wypadowa z kręgu betonowego średnicy 1 m i głębokości 1 m. Dno i przelew obetonowane – dla wód powierzchniowych z rowów opaskowych,

- żelbetowy zbiornik przeciwpożarowy o wymiarach 8,0 m x 8,0 m x 1,5 m,

- misa do dezynfekcji kół pojazdów,

- drogi technologiczne z płyt żelbetowych stanowiące zjazdy do:

- niecki wysypiska,

- groble ziemne:

- zewnętrzna, zamykająca składowisko,

- wewnętrzna, rozdzielająca składowisko od byłego wylewiska,

- ogrodzenie z siatki stalowej o wysokości 1,5 m na słupkach metalowych zabetonowanych w gruncie.

Właścicielem i użytkownikiem wysypiska jest Urząd Gminy w Wilczycach a za utrzymanie i prawidłową eksploatację odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej. Eksploatacja obiektu odbywa się według określonego grafiku, dwa razy w tygodniu, we wtorki i soboty w okresie wiosenno-letnim w godzinach od 15-j do 20-j i w okresie jesienno-zimowym w godzinach od 14-j do 18-j.

Teren składowiska jest ogrodzony i oznakowany.

Prowadzona jest niezbędna dokumentacja związana z obsługą składowiska, w tym rejestr ilości oraz rodzaju przyjmowanych odpadów.

Na tym składowisku deponowane są odpady komunalne stałe , pochodzące głównie z gospodarstw indywidualnych, częściowo z obiektów obsługi wsi oraz terenów otwartych oraz inne, wymienione poniżej:

- odpady wielkogabarytowe (sporadycznie),

- żużel i popiół (sporadycznie),

- gruz budowlany i ziemia z wykopów (sporadycznie).

Na składowisku zabroniono składowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych, materiałów toksycznych, radioaktywnych, łatwopalnych, zawierających metale ciężkie, przeterminowanych środków ochrony roślin oraz ich opakowań a także środków aktywnych chemicznie i padliny.

Dowożone odpady składowane są w sposób uporządkowany na wyznaczonych do tego celu działkach roboczych, począwszy od wschodniego obszaru składowiska, przesuwając się w kierunku zachodnim.

W miarę potrzeby następuje rozplantowywanie i zagęszczanie odpadów spycharką gąsienicową DT-75 tak, aby tworzyły się warstwy grubości maksymalnie 2 m oraz ich

niwelowanie z zachowaniem określonego stałego spadku na powierzchni warstwy w celu szybkiego odprowadzania wód opadowych z części eksploatacyjnej składowiska.

Warstwy te są ubijane i przesypywane materiałem izolacyjnym (grunt lessowy) o grubości około 30 cm.

Składowane odpady stałe są systematycznie dezynfekowane wapnem chlorowanym lub hydratyzowanym.

Na pasie tworzącym drogę eksploatacyjna składowane są odpady o przewadze składników mineralnych oraz wykorzystywane są płyty żelbetowe pochodzące z sukcesywnej rozbiórki zjazdów do wysypiska.

Na składowisku zabronione jest spalanie odpadów. W razie powstania samozapłonów używa się wody zmagazynowanej uprzednio w żelbetowym zbiorniku przeciw-pożarowym o pojemności 85 m3 w celu natychmiastowego ugaszenia ognia a w razie konieczności zawiadamia się straż pożarną.

Odpady posiadające charakter surowców wtórnych (makulatura, stłuczka szklana, złom) gromadzone są w specjalnie wydzielonej na ten cel części składowiska.

Wody opadowe z obszaru części eksploatacyjnej składowiska oraz odcieki odprowadzane są rurociągiem drenarskim do bezodpływowej studni i w zależności od pozytywnych wyników badań przepompowywane są i rozdeszczowywane na składowisko.

Rowy opaskowe wokół jaru (zabezpieczone w dnie płytkami betonowymi korytkowymi a na skarpach płytami betonowymi chodnikowymi z zalanymi zaprawą betonową spoinami), przechwytujące wody powierzchniowe i odprowadzające je poza czaszę składowiska, utrzymywane są w odpowiednim stanie technicznym z uwzględnieniem wymogów terenu lessowego.

Trwałe budynki zaplecza socjalnego i technicznego utrzymywane są w stałej czystości oraz okresowo dezynfekowane.

Na terenie gminy brak jest selektywnej zbiórki odpadów, wobec czego z odpadami komunalnymi na składowisko odpadów mogą trafiać również odpady niebezpieczne.

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami

Prognozę zmian ilości oparto na wynikach analizy stanu aktualnego.

Na zmiany ilości i jakości wytwarzanych na danym terenie odpadów wpływ mają:

- zmiany demograficzne,

- zmiany ekonomiczno-społeczne, związane ze stopniowym rozwojem gospodarczym.

Zgodnie z danymi GUS pod koniec 2002 r. Polskę zamieszkiwało 38 milionów 632 tysiące osób, czyli o dwanaście tysięcy mniej niż w 2000 roku. Demografowie ocenili, że rok 2003 będzie kolejnym rokiem, w którym liczba ludności Polski zmaleje. Wynikać to będzie z ujemnego lub bliskiego zera przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji zagranicznych.

Z najnowszych danych demograficznych wynika, że nadal utrzymały się wszystkie tendencje z ostatnich lat, czyli: spadek liczby urodzeń i systematyczne obniżanie się liczby zgonów. Utrwala się model polskiej rodziny "2 + 1" czyli rodzice i jedno dziecko.

Według najnowszej prognozy nie przewiduje się w Polsce do roku 2010 znacznie zwiększonej liczby urodzeń, czyli wystąpienia wyżu demograficznego. Demografowie przewidują również, że po 2010 roku liczba ludności w kraju ustabilizuje się, a obserwując tendencje zachodzące w krajach Unii Europejskiej, nieznacznie wzrośnie. Tendencje obserwowane w Polsce są również miarodajne dla gminy Wilczyce.

Spodziewane kierunki zmian demograficznych w gminie Wilczyce oszacowano na podstawie wskaźników przedstawionych w „Poradniku powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami”.

Tabela Nr 5 Spodziewane zmiany demograficzne (%)

| Roczna stopa wzrostu | Wieś |
| --- | --- |
| do 2010 | -0,1% |
| do 2020 | -0,1% |

Tabela Nr 6 Zmiany liczby mieszkańców na terenie gminy Wilczyce w oparciu o prognozy demograficzne w latach 2010 i 2020

| Lata | Roczna stopa wzrostu | Liczba ludności |
| --- | --- | --- |
|  | % | Wieś |
| 2003 |  | 4 200 |
| 2010 | -0,1 | 4 172 |
| 2020 | -0,1 | 4 132 |

Zmiany ekonomiczno- społeczne

Istotne znaczenie przy opracowywaniu programu gospodarki odpadami odgrywają zmiany ilości i struktury wytwarzanych odpadów pod wpływem zachodzących zmian ekonomiczno- społecznych. W przypadku Polski zmiany te trudno jest oszacować, gdyż przystąpienie do Wspólnoty Europejskiej może w pierwszym okresie wywołać trudne do przewidzenia zmiany w gospodarce Polski. Prawdopodobnie zmieni się struktura przemysłu przy jednoczesnym zmniejszeniu się ilości gospodarstw rolnych.

Jednocześnie nastąpi dalszy wzrost PKB, który jest istotnym czynnikiem ekonomicznym mogącym mieć wpływ na wytwarzanie odpadów w przyszłości. Główne uwarunkowania wpływające na wzrost PKB to: bezrobocie, siła nabywcza konsumentów, inflacja i zmiany w kluczowych sektorach gospodarczych. Im zamożniejsze jest społeczeństwo tym więcej odpadów komunalnych jest wytwarzanych. Zmienia się również ich struktura (zwiększenie ilości odpadów opakowaniowych, głównie plastików, zmniejszenie ilości odpadów organicznych, rośnie ilość odpadów wielkogabarytowych, sprzętu TV, AGD oraz elektronicznego).

Istotny wpływ na wytwarzanie odpadów będzie miała struktura  gospodarki krajowej. Wzrost produkcji w tym przypadku nie musi wpływać bezpośrednio na wzrost ilości wytwarzanych odpadów, gdyż zastosowanie nowoczesnych technologii małoodpadowych może prowadzić do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

W Polsce średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego w latach 1991-2001 wynosiło 3,3%. Należy jednak zauważyć, że pod koniec lat 90. Polska wyraźnie traciła dynamikę.Tempo wzrostu PKB obniżyło się w 2001-2002 r. do około 1% rocznie (z poziomu 6%-7% w połowie dekady).

  - Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym i usługowym

    - Odpady komunalne

Na prognozowanie zmian wielkości strumienia odpadów komunalnych składają się dwa czynniki: liczba ludności i jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów liczony w kg/mieszkańca/rok, którego zmiany wynikają z przesłanek rozwoju gospodarczego.

Tabela Nr 7. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych, na terenie gminy Wilczyce, wg. „Poradnika...”

| Wyszczególnienie | Ilość odpadów wytwarzanych (Mg/rok) w latach |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2010 | 2015 |
| Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów | 838 | 834 | 830 |

Tabela Nr 8. Przybliżony skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych w latach 2002-2015 na terenie gminy Wilczyce

| Rodzaj odpadów | Wskaźnik [% wagowy] | Ilość wytwarzanych odpadów w latach (Mg/rok) w latach |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2010 | 2015 |
| Ogółem | 100 | 838 | 834 | 830 |
| Odpady organiczne | 7 | 58,66 | 58,38 | 58,1 |
| Papier i tektura | 18 | 150,84 | 150,12 | 149,4 |
| Tworzywa sztuczne | 10 | 83,8 | 83,4 | 83,0 |
| Szkło | 28 | 234,64 | 233,52 | 232,4 |
| Frakcja drobna (0-10 mm) | 9 | 75,42 | 75,06 | 74,7 |
| Żelazo i inne metale | 10 | 83,8 | 83,4 | 83,0 |
| Pozostałe odpady palne | 8 | 67,04 | 66,72 | 66,4 |
| Pozostałe odpady niepalne | 9 | 75,42 | 75,06 | 74,7 |
| Odpady niebezpieczne | 1 | 8,38 | 8,34 | 8,30 |

W oparciu o obserwacje ilości i jakości powstających odpadów komunalnych w gminie Wilczyce szacuje się, że ich ilość nieznacznie zmaleje lub pozostanie na tym samym poziomie.

    - Odpady opakowaniowe

Prognoza masy odpadów opakowaniowych, wytwarzanych na terenie gminy określająca zmiany w ilości i jakości odpadów opakowaniowych w najbliższych latach sporządzona została na podstawie danych wskaźnikowych zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami.

Tabela nr 9. Szacunkowe dane na temat masy odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie gminy Wilczyce latach 2005-2007, na podstawie danych opracowanych przez COBRO, umieszczonych w KPGO

| L.p. | Rodzaj materiału opakowaniowego | Masa odpadu opakowaniowego w 2005 r.[Mg] | Masa odpadu opakowaniowego w 2007 r.[Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier i tektura | 184 | 196 |
| 2. | Szkło | 130 | 140 |
| 3. | Tworzywa sztuczne | 71 | 75 |
| 4. | Opakowania wielomateriałowe | 20 | 22 |
| 5. | Blacha stalowa | 17 | 17 |
| 6. | Aluminium | 5 | 5 |
| 7. | Drewno i naturalne | 56 | 59 |
| Razem | 483 | 514 |

Na podstawie danych zawartych w KPGO do roku 2007 przewiduje się wzrost masy odpadów opakowaniowych, natomiast w perspektywie roku 2014, z uwagi na wprowadzone regulacje prawne, masa odpadów opakowaniowych powinna ulec ograniczeniu. Jak widać w opracowanej tabeli, największy udział w ogólnej masie odpadów opakowaniowych stanowią odpady z papieru i tektury oraz szkła, a następnie tworzyw sztucznych.

Uwzględniając prognozowane ilości powstających odpadów opakowaniowych oraz wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz. 982), wyliczono ilości odpadów opakowaniowych, które należy poddać recyklingowi do roku 2007.

Tabela nr 10. Ilość odpadów opakowaniowych, którą należy poddać recyklingowi do roku 2007

| Rodzaj materiału opakowaniowego | Recykling w 2007 r. | Szacowana masa odpadów opakowaniowych w 2007 r. | Masa odpadów, którą należy poddać recyklingowi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | [Mg] | [Mg] |
| Papier i tektura | 48 | 196 | 94,08 |
| Szkło | 40 | 140 | 56,00 |
| Tworzywa sztuczne | 25 | 75 | 18,75 |
| Wielomateriałowe | 25 | 22 | 5,50 |
| Stal | 20 | 17 | 3,40 |
| Aluminium | 40 | 5 | 2,00 |
| Razem |  | 455 | 179,73 |

    - Odpady ulegające biodegradacji

Prognozę wytwarzania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Wilczyce oparto na założeniach KPGO, zgodnie z którym ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w kolejnych latach powinny wynosić:

w 2010 r. – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.

w 2013 r. – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.

w 2020 r. – 35% % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.

Gmina Wilczyce jest rejonem typowo rolniczym, a znaczna część odpadów biodegradowalnych powstających w gospodarstwach domowych jest wykorzystywana na cele paszowe.

    - Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

W prognozach masy odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w strumieniu odpadów komunalnych uwzględnić należy zmiany demograficzne, typ zabudowy i tempo rozwoju infrastruktury gospodarczej i socjalnej oraz zmiany w stosowaniu nowych materiałów i surowców.

Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych oraz obiektach użyteczności publicznej, to przede wszystkim:

- zużyte baterie i akumulatory,

- przeterminowane leki,

- wyeksploatowane lampy fluorescencyjne,

- chemikalia,

- oleje przepracowane,

- urządzenia zawierające freony,

- środki ochrony roślin,

- detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

- drewno zawierające substancje niebezpieczne.

Według założeń PPGO rozpoczęcie akcji selektywnej zbiórki tych odpadów, w latach 2007-2010 powinno przynieść efekt w postaci wydzielenia 10% powstałych odpadów z ogólnego strumienia odpadów komunalnych.

Tabela nr 11. Prognoza ilości wytwarzania odpadów niebezpiecznych w gminie Wilczyce, na podstawie wskaźników generowania odpadów, przedstawionych w PPGO.

| L.p. | Nazwa strumienia odpadów | Wskaźnik generowania odpadów w kg/M/r | Prognozowana ilość wytworzonych odpadów Mg/r |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2010 | 2014 |
| 1. | Odpady niebezpieczne | 2,00 | 8,38 | 8,34 | 8,31 |

  - Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym

Prognozy w zakresie ilości powstających odpadów w sektorze gospodarczym do roku 2014 zakładają zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w gminie, w zależności od rozwoju przemysłu, rzemiosła i usług. Bardzo ważny będzie również wpływ celów i działań związanych z:

- minimalizacją i zapobieganiem powstawaniu odpadów,

- zwiększeniem kontroli nad wytwórcami odpadów.

Z doświadczeń światowych wynika, że na każdy 1 % wzrostu PKB przypada 2% wzrostu ilości wytwarzania odpadów.

Według szacunków KPGO ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych utrzyma się na zbliżonym poziomie.

W perspektywie nadchodzących kilku lat spowoduje to spadek ilości wytworzonych odpadów oraz zwiększenie stopnia odzysku i unieszkodliwienia odpadów u ich wytwórców.

Skład morfologiczny odpadów pozostanie na zbliżonym poziomie, chyba że na teren gminy wprowadzone zostaną nowe instalacje o dużej mocy przerobowej.

W chwili obecnej na terenie gminy działają małe podmioty gospodarcze, które nie wykazują wytwarzania odpadów.

  - Inne odpady niebezpieczne

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne mogą powstawać w wyniku przypadkowych zdarzeń losowych lub klęsk żywiołowych i są trudne do przewidzenia.

- Cele i działania w zakresie gospodarki odpadami

Krajowy plan gospodarki odpadami

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) został sporządzony jako realizacja ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnie 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz. 984), która wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym. Zarówno założone cele w „II Polityce ekologicznej państwa”, jak i określone w ustawie o odpadach zasady postępowania z odpadami, stanowią podstawę formułowania zadań w planie gospodarki odpadami.

Nadrzędnym celem polityki w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych. Cel nadrzędny o charakterze ogólnym został uszczegółowiony poprzez określenie celów krótkoterminowych, średnioterminowych oraz perspektywicznych.

W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami główne cele zostały określone w stosunku do poszczególnych sektorów działalności społecznej.

  - Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym

W KPGO w części dotyczącej odpadów pochodzących z sektora komunalnego przy rozpatrywaniu poszczególnych rozwiązań technicznych wzięto pod uwagę konieczność:

- odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dla osiągnięcia w 2010 r. redukcji ilości tych odpadów kierowanych do składowania do poziomu 75% odpadów wytworzonych w 1995 r. redukcji do poziomu 50% odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych w roku 2013 (również w odniesieniu do odpadów wytworzonych w 1995 r.),

- zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla osiągnięcia w roku 2007:

- poziomu odzysku – 50%,

- poziomu recyklingu – 25%,

- wydzielenia odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę; założono uzyskanie co najmniej 20% poziomu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych wydzielonych w 2006 r. oraz 50% poziomu w roku 2010. Założony poziom selektywnej zbiórki w 2014 r. – 70%.

- Wydzielenia odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych poprzez ich selektywną zbiórkę zapewniającą uzyskanie co najmniej 15% poziomu selektywnej zbiórki – w roku 2006, 40% w roku 2010 oraz 60% w roku 2014,

- Wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych poprzez ich selektywną zbiórkę celem unieszkodliwienia; założony poziom selektywnej zbiórki: 15% odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w 2005 r., 50% w 2010 r. i 80% w 2014 r.

Realizacja  wyżej wymienionych celów w zakresie redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (odpady organiczne pochodzące z gospodarstw domowych, tzw. odpady zielone, komunalne osady ściekowe, odpady papieru i tektury, materiały naturalne typu drewno, tekstylia) wymagać będzie budowy w Polsce do roku 2006 instalacji odzysku i unieszkodliwiania o łącznej przepustowości na poziomie ok. 720 tys. Mg odpadów.

Odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) prowadzone będzie głównie metodami kompostowania i fermentacji beztlenowej.

Preferuje się kojarzenie gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji z gospodarką komunalnymi osadami ściekowymi i budowę wspólnych zakładów odzysku i unieszkodliwiania.

Uzyskanie do roku 2007 poziomu 48% recyklingu odpadów opakowaniowych papieru i tektury wiąże się z budową systemu zbiórki tych opakowań, budową zakładów segregacji oraz uszlachetniania pozyskanych surowców oraz docelowo budową instalacji termicznego przekształcania odpadów. Instalacje te powinny zabezpieczyć przyjmowanie w roku 2007 ok. 1 800 tys. Mg odpadów papieru i tektury.

W omawianym okresie 2003-2006 w sektorze komunalnym powinny być również podjęte działania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia wydzielenia w ramach selektywnej zbiórki:

- 20% odpadów wielkogabarytowych (200 tys. Mg),

- 15% odpadów budowlanych (370 tys. Mg),

- 15% odpadów niebezpiecznych (17 tys. Mg wchodzących w strumień odpadów komunalnych),

oraz budowa odpowiednich linii technologicznych demontażu sortowani zebranych odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, a także budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych przed ich transportem do instalacji unieszkodliwiania.

W tym miejscu zaznaczyć należy, ze zgodnie z dyrektywą nr 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2006 r. osiągnięty zostanie średni wskaźnik selektywnej zbiórki tego rodzaju odpadów, pochodzących z prywatnych gospodarstw domowych, rzędu przynajmniej czterech kilogramów na mieszkańca rocznie.

W okresie od 2007-2010 r. powinna nastąpić intensyfikacja działań, które spowodują rozbudowę i budowę nowych instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów,  w tym instalacji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów.

W wymienionym okresie następować powinna dalsza rozbudowa i budowa instalacji demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych i budowlanych. Budowa i eksploatacja instalacji odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów spowoduje znaczną redukcję ilości odpadów składowanych. Szacuje się, że pojemność składowisk odpadów komunalnych w Polsce w okresie do 2006 r. wynosić powinna 47 937 tys. m3, w latach 2007-2010 – 44 580 tys. m3, a w latach 2011 – 2014 – 40 715 tys. m3.

Zamykać się będzie stare składowiska nie spełniające wymogów  technicznych oraz dążyć do maksymalnego ograniczenia ilości składowisk w kraju. Szacuje się, że w okresie do 2006 r. powstanie w kraju ok. 50 nowoczesnych ponadlokalnych składowisk, w latach 2006-2010 dalszych 50 obiektów.

Cel wiodący gminy Wilczyce:

Minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym, poprzez działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów deponowanych na składowisku.

Zadaniem gminy jest prowadzenie edukacji w zakresie gospodarki odpadami w poszczególnych sołectwach.

Cele krótkookresowe na lata 2004-2007:

- kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi – w szkołach i sołectwach,

- opracowanie projektu systemu zbiórki odpadów komunalnych,

- objecie wszystkich mieszkańców gminy (100%) zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,

- przeprowadzenie kampanii informacyjnej propagującej przydomowe kompostowniki na odpady biodegradowalne,

- wprowadzenie i rozwój selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych,

- organizacja selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, wygenerowanych z odpadów komunalnych, w tym odpadów w postaci olejów przepracowanych, zużytych akumulatorów, przeterminowanych chemikaliów i leków, odpadów zawierających azbest, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych świetlówek i innych.

- modernizacja i przebudowa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bugaj,

- wprowadzenie przez gminę ewidencji ilości zbieranych odpadów ze swojego terenu administracyjnego.

Cele długookresowe na lata 2008-2014:

- kontynuacja i intensyfikacja szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej społeczeństwa i przedsiębiorców w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami,

- poprawa efektywności i zakresu selektywnej zbiórki odpadów,

- zapewnienie regularnego odbioru odpadów,

- zapewnienie zbiórki odpadów, ich odzysku i recyklingu na poziomach określonych wymogami prawa,

- osiągnięcie określonych w planach wyższego rzędu poziomów zbiórki odpadów niebezpiecznych wygenerowanych z odpadów komunalnych,

- zredukowanie o około 50% odpadów kierowanych na składowisko odpadów, poprzez poddanie ich innym formom unieszkodliwienia lub odzysku.

Wybrane grupy odpadów, takie jak: oleje przepracowane, zużyte akumulatory, przeterminowane lub nieprzydatne środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, powinny być zbierane i zagospodarowywane przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne uprawnienia w wymaganym zakresie.

  - Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym

Na podstawie analizy stanu gospodarki odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym wskazano, zgodnie z wytycznymi zawartymi w „II Polityce ekologicznej państwa”, następujące cele do osiągnięcia w latach 2003-2014:

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych,

- rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumentów ekonomicznych,

- wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowywania (bazy danych),

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami,

- rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami odzysku i ponownego zastosowania odpadów,

- kontynuację prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii małoodpadowych oraz technologii odzysku i ponownego użycia odpadów.

Jeżeli chodzi o gminę Wilczyce, cel i zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami są zgodne z celami wyznaczonymi w ww. II Polityce....oraz w planach wyższego rzędu.

System gospodarki odpadami w Gminie Wilczyce powinien zapewnić realizację wyznaczonych celów, tj.:

Celów krótkookresowych na lata 2004-2007:

- uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarowania odpadami przez podmioty gospodarcze,

- kompletności usług odbioru i usuwania odpadów od wytwórców,

- obsługi sieci selektywnej zbiórki odpadów,

- sortownia odpadów w zakładach drobnej wytwórczości i usług,

- kompostowania zebranych z selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych,

- sortowania i wstępnego przygotowania selektywnie zebranych odpadów wg wymagań recyklerów lub zakładów unieszkodliwiania odpadów,

- składowania odpadów których nie można zagospodarować w inny sposób.

Celów długookresowych na lata 2008-2014:

- zwiekszenia udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych,

- monitoringu gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym.

  - Odpady niebezpieczne

W KPGO w części dotyczącej odpadów niebezpiecznych przy rozpatrywaniu poszczególnych rozwiązań technicznych wzięto pod uwagę konieczność:

- całkowitego zniszczenia i wyeliminowania PCB ze środowiska do 2010 r. poprzez kontrolowane unieszkodliwienie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB,

- zapewnienie odzysku i recyklingu olejów odpadowych do roku 2007 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719),

- zapewnienia bezpiecznego dla zdrowia ludzi usunięcia wyrobów zawierających azbest i zdeponowania ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie,

- zapewnienie odzysku i recyklingu zużytych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zwierających CFC HCFC do 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30  czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719),

- minimalizacji ilości powstawania specyficznych odpadów medycznych wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania, poprzez zastosowanie segregacji odpadów u źródła ich powstawania, a także poprzez eliminację nieprawidłowych  praktyk w gospodarce odpadami medycznymi.

Aby osiągnąć wyznaczone wyżej cele w gminie Wilczyce, należy zorganizować gminny (gminne) punkt (punkty) zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON) i stację przeładunkową odpadów niebezpiecznych (SPON).

Punkty gromadzenia odbierałyby odpady niebezpieczne (w tym zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne jako zawierające odpady niebezpieczne) od mieszkańców i przeterminowane odczynniki chemiczne ze szkół bez ponoszenia opłat, odpłatnie zaś (na zasadzie usługi) od małych i średnich przedsiębiorstw.

Zadaniem stacji przeładunkowej (jedna na ok. 50 punktów gminnych) byłoby magazynowanie, przygotowywanie do wysyłki i przesyłanie do właściwych instalacji zebranych odpadów.

Transport odpadów niebezpiecznych do i ze stacji przeładunkowych może być realizowany bądź środkami własnymi będącymi na wyposażeniu stacji lub poprzez specjalistyczne firmy transportowe posiadające stosowne zezwolenia. Koszty unieszkodliwiania odpadów zebranych od mieszkańców i ze szkół powinny być pokrywane z funduszy gminnych.

Następną możliwością selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych jest:

- zbieranie w sklepach prowadzących sprzedaż takich artykułów jak: baterie, ogniwa lub lampy fluorescencyjne, albo odpadów zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

- zbieranie w aptece do specjalnych pojemników przeterminowanych leków,

- zbieranie przez punkty sprzedaż (zgodnie z ustawą opakowaniową) przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po nich,

- zbieranie przez stacje paliw olejów  przepracowanych.

Ponadto celowym jest prowadzenie kontroli prawidłowości gospodarki odpadami poprzez działania w zakresie monitoringu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a także wdrażanie technik minimalizacji powstawania odpadów „u źródła”.

- Projektowany system gospodarki odpadami

Osiągnięcie wyznaczonych celów w gospodarce odpadami wymaga podjęcia szeregu działań systemowych, zarówno organizacyjnych jak i inwestycyjnych.

Jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami jest zaangażowanie do jego realizacji wszystkich mieszkańców gminy.

Priorytetem jest zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów. Poprzez działania edukacyjno-informacyjne należy zachęcać mieszkańców do stosowania opakowań wielokrotnego użytku, a także wykazywać korzyści z powtórnego wykorzystania surowców wtórnych.

Akceptacja społeczna dla wprowadzania segregacji odpadów w gospodarstwach domowych i utrwalenie tego nawyku będzie znaczącym krokiem do efektywnego zagospodarowania odpadów.

Do głównych zadań systemu zaliczyć należy:

● uporządkowanie gospodarki odpadami w gminie,

● uregulowanie stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarowania odpadami przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

● nadzór i kontrolę nad gospodarką odpadami w gospodarstwach indywidualnych,

● realizację inwestycji związanych z modernizacją przebudową istniejącego składowiska odpadów komunalnych,

● wdrożenie procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów w ramach przewidywanych do osiągnięcia celów krótko- i długookresowych oraz zadań dotyczących:

- sektora komunalnego,

- sektora gospodarczego,

- odpadów niebezpiecznych,

● edukację związaną z rozpowszechnianiem planu gospodarki odpadami,

● monitoring realizacji zaplanowanych działań.

Ogólny system gospodarki odpadami w gminie Wilczyce zakłada:

- Selektywną zbiórkę odpadów:

- w sektorze komunalnym: odpady komunalne ulegające biodegradacji, papier i tektura,tworzywa sztuczne, tekstylia, szkło, metale, odpady wielkogabarytowe, budowlane oraz niebezpieczne,

- w sektorze gospodarczym,

- niebezpiecznych, w szczególności: oleje przepracowane, zużyte baterie i akumulatory, odpady elektryczne i elektroniczne, odpady zawierające azbest oraz PCB, odpady pochodzące ze stosowania środków ochrony roślin, odpady medyczne i weterynaryjne, przeterminowane leki, odpady z akcji ratowniczo-gaśniczych.

- Likwidację pojawiających się sezonowo tzw. „dzikich składowisk” oraz przywrócenie tych terenów do stanu poprzedniego,

- Budowę gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych (przynajmniej jeden punkt w gminie),

- Wprowadzenie zasad „Czystszej Produkcji” oraz redukcji odpadów powstających „u źródła”,

- Przeprowadzenie zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem inwentaryzacji ilości oraz miejsc występowania odpadów zawierających azbest,

- Propagowanie przydomowych kompostowników.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

Gromadzenie odpadów w miejscu ich powstawania jest pierwszym elementem systemu ich usuwania, odzysku lub unieszkodliwiania. Sposób przechowywania odpadów na terenie posesji mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny. Gromadzenie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy.

Prawidłowo ukierunkowana edukacja ekologiczna mieszkańców powinna przyczynić się do zwiększenia efektywności prowadzonego zbierania odpadów, w której znaczącą role może odgrywać selektywne zbieranie odpadów. Zbiórką tą muszą być objęci wszyscy mieszkańcy gminy Wilczyce.

Selektywne zbieranie odpadów zapewnia przede wszystkim:

- zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko odpadów,

- pozyskiwanie surowców wtórnych,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych z ogólnej masy odpadów.

Najbardziej efektywną metodą selektywnego zbierania odpadów, jest metoda „u źródła”. Polega ona na umieszczaniu odpadów w pojemnikach lub workach wielokrotnego lub jednorazowego, użytku w obrębie posesji. Posortowane odpady są transportowane do punktu zbierania.

Taki rodzaj selektywnego zbierania zapewnia pozyskiwanie czystych i jednorodnych surowców. Sposób selektywnego zbierania „u źródła” może być stosowany przede wszystkim w zabudowie jednorodzinnej i tam powinno się go propagować.

W gospodarstwach indywidualnych istnieje możliwość postawienia nawet kilku worków na różnego rodzaju odpady i stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania.

Każde gospodarstwo powinno dostać nieodpłatnie oznaczone worki, a odbiór powinien odbywać się wg. określonego harmonogramu. Harmonogram ten powinien określać szczegółowy sposób odbierania odpadów, z uwzględnieniem miejsc odbioru poszczególnych rodzajów odpadów, częstotliwości, terminów i godzin.

- Działania związane z instalacją do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Wilczyce jest ich składowanie. Składowanie odpadów odbywa się na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Bugaj.

Dla tego składowiska została wydana przez Naczelnika Gminy Wilczyce decyzja- pozwolenie na budowę, z dnia 23 listopada 1987 r. znak: U/N.8381/W/2/87 oraz inne uzgodnienia.

Ponadto dla omawianego obiektu, wykonany został przegląd ekologiczny a decyzją Starosty Sandomierskiego z dnia 11 listopada 2002 r. znak: RO.XIII.OŚ-7641/5b/2002, została zatwierdzona instrukcja jego eksploatacji.

Składowisko Bugaj w projekcie technicznym było przewidziane do eksploatacji do 2008 roku. Stopień zapełnienia składowiska przemawia za przesunięciem terminu jego zamknięcia. Stąd też zasadne będzie jego dostosowanie do wymogów ochrony środowiska, zgodnie z WPGO i eksploatowanie po 2009 roku.

W planie modernizacji i przebudowy należy uwzględnić  doposażenie w niezbędne urządzenia techniczne.

Inwestycja o charakterze rozbudowy lub przebudowy istniejącego składowiska odpadów wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko.

- Sposób monitorowania i oceny planu

W planie gospodarki odpadami dla gminy Wilczyce zdiagnozowano istniejący stan gospodarki odpadami, określono prognozy emisji do roku 2015 oraz podano sposoby gospodarki tymi odpadami.

Sposób monitorowania ilości wytwarzanych odpadów na danym terenie, sposób gospodarowania tymi odpadami oraz dane o instalacjach, umożliwia utworzona na szczeblu wojewódzkim baza danych.

Dane do tej bazy tworzone są w oparciu o informacje składane przez wytwórców i posiadaczy odpadów i zarządzających instalacjami i obiektami gospodarki odpadami.

Wojewódzka baza danych podlega ochronie w zakresie informacji niejawnych, w części dotyczącej informacji jednostkowych.

Dostęp do bazy danych mają między innymi wójtowie w zakresie podległego terenu. Na podstawie danych z bazy możliwa będzie ocena stopnia realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Drugim elementem monitorowania wdrażania gminnego planu gospodarki odpadami będzie tzw. monitorowanie samorządowe. Raz na rok organ wykonawczy gminy będzie przedstawiał Radzie Gminy informacje o stanie realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. Jednocześnie tematyka dotycząca gospodarki odpadami powstającymi na terenie danego sołectwa, będzie wprowadzana do każdego porządku obrad rad sołeckich. Podczas obrad omawiane będą zagadnienia dotyczące wdrażania planu gospodarki odpadami, a w szczególności zasady selektywnego zbierania odpadów powstających w sektorze komunalnym.

Dane zbierane będą w cyklu półrocznym lub rocznym, w zależności od potrzeb i pozyskiwane będą z:

- wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami,

- informacji lub dokumentów będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Wilczycach,

informacji pochodzących od przedsiębiorców.

Cykliczna aktualizacja danych przyczyni się do stałego monitorowania gospodarki odpadami na terenie gminy (odpadów z sektora komunalnego, gospodarczego i odpadów niebezpiecznych). Wyniki monitoringu posłużą do sporządzania co dwa lata raportów  z realizacji planu gospodarki odpadami, a co cztery lata będą wykorzystywane do weryfikacji i aktualizacji bieżącego planu.

Podstawą do sporządzania raportów będzie dokonanie oceny stopnia jego realizacji. Ocena taka powinna wynikać z analizy stanu gospodarki odpadami w gminie, opracowywanej na bieżąco na dzień sporządzenia raportu w odniesieniu do stanu wyjściowego przedstawionego w planie.

Jednocześnie należy zobowiązać rady sołeckie do działań związanych z podjęciem selektywnego zbierania odpadów komunalnych i właściwego postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji, a także bieżącymi problemami związanymi z odpadami powstającymi na terenie sołectwa.

Monitorowanie ilości odpadów deponowanych na składowisku odpadów powinno odbywać się na podstawie wykazów sporządzanych na składowisku.

W przypadku Gminy Wilczyce bardzo istotną sprawą jest fakt uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarowania odpadami przez zakłady drobnej wytwórczości i usług (z zebranych informacji wynika, że na tym terenie nie były wydawane żadne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami), gdyż tylko wtedy istnieją faktyczne narzędzia kontroli prawidłowości postępowania z wytwarzanymi odpadami.

- Analiza ekonomiczna i wskazanie instrumentów finansowych służących do realizacji zamierzonych celów

Program usuwania odpadów zawierających azbest na terenie gminy Wilczyce

Realizacja usuwania wyrobów zawierających azbest według danych przedstawionych w „Programie Usuwania Azbestu i Wyrobów zawierających Azbest z terytorium Polski” potrwa około 30 lat.

Na terenie Gminy Wilczyce program usuwania wyrobów zawierających azbest przedstawia się następująco:

| Termin realizacji | Zadanie | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 2004-2014 | Przeprowadzenie szkoleń i akcji informacyjno-edukacyjnych na temat szkodliwości wyrobów zawierających azbest i konieczności bezpiecznego ich usuwania | Urząd Gminy |
| 2004 | Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych, elewacji budynków, osłon rynien, rur kanalizacyjnych oraz innych wyrobów) oraz oceny stanu tych elementów, sporządzenie zbiorczego wykazu obiektów w układzie trzech grup pilności w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz przekazanie wykazu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | Urząd Gminy, właściciele nieruchomości, sołtysowie |
| 2004-2015 | Stopniowe usuwanie elementów zawierających azbest w Gminie Wilczyce przy pomocy specjalistycznych firm posiadających stosowne zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności | Posiadacze odpadów, przedsiębiorcy |
| 2004-2022 | Stopniowe usuwanie elementów zawierających azbest w Gminie Wilczyce przy pomocy specjalistycznych firm posiadających stosowne zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności | Posiadacze odpadów, przedsiębiorcy |
| 2004-2032 | Stopniowe usuwanie elementów zawierających azbest w Gminie Wilczyce przy pomocy specjalistycznych firm posiadających stosowne zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności | Posiadacze odpadów, przedsiębiorcy |
| 2001-2014 | Prowadzenie ewidencji usuwania wyrobów zawierających azbest | Urząd Gminy |

Analiza kosztów usunięcia odpadów zawierających azbest

W WPGO dla województwa świętokrzyskiego przedstawiono szacunkowe obliczenia kosztów usuwania instrumentów transportu do miejsc docelowych. Koszt ten wyceniony jest na 25-44 zł/m2. W przeliczeniu na Mg wynosi odpowiednio od 2 273 do 4 000 zł/Mg.

W chwili opracowywania gminnego planu gospodarki odpadami szacunkowa ilość tego typu odpadów wynosi 240 650 m2. Koszt usunięcia takiej ilości odpadów wynosić będzie od 6 016 250 do 10 588 600 zł.

W celu uzyskania szczegółowych danych na temat spodziewanych kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wilczyce, niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji azbestu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

  - Wskazanie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów i zadań

Realizacja zamierzeń z zakresu gospodarki odpadami wymaga zapewnienia źródeł finansowania inwestycji i eksploatacji systemu.

Obecnie potencjalne źródła finansowania działań związanych z gospodarką odpadami to:

- fundusze własne gmin,

- kredyty preferencyjne, udzielane np. prze Bank Ochrony Środowiska,

- obligacje komunalne.

Fundusze własne gmin pozyskiwane mogą być poprzez dotacje z bieżących dochodów, tj.:

- podatków i opłat lokalnych

- udziału w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa ,

- opłaty i kary pobierane przez jednostki organizacyjne świadczące usługi komunalne,

- dochody z majątku gminy,

- inne dochody.

Podstawowym źródłem przychodów gospodarki odpadami są opłaty za ich wywóz i przyjęcie do składowania lub unieszkodliwiania. Uzupełnieniem mogą być przychody z tytułu sprzedaży surowców wtórnych.

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zasady funkcjonowania Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska opublikowana w Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami.

Celem działalności Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o charakterze lokalnych istotnym z punktu widzenia ochrony środowiska.

W dziedzinie powierzchni ziemi, obejmującej ochronę przed odpadami za priorytetowe kierunki inwestowania uważa się:

● rozwój i wdrażanie technologii zapobiegających powstawaniu odpadów oraz zapewniających minimalizację ich powstawania w procesach produkcji,

● realizacje międzygminnych programów zagospodarowania odpadów,

● realizację przedsięwzięć związanych z gospodarka odpadami.

Wysokość dofinansowania udzielanego przez Narodowy Fundusz zależy od efektywności wykorzystania środków Funduszu, z zastosowaniem zasady uzyskania optymalnego efektu ekologicznego i ekonomicznego.

Szczególne zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów są uchwalane corocznie przez Radę Nadzorczą Funduszu.

Fundacje i programy pomocowe

Fundacja EkoFundusz

EkoFundusz jest fundacją powołaną przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. ekokonwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia. Środki przekazane przez te kraje w latach 1992-2010 wyniosą łącznie 570 mln USD.

Zadaniem fundacji jest dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, mających istotne znaczenie w skali kraju lub regionu, a uznanych za priorytetowe przez społeczność międzynarodową. Za cel przyjęto także ułatwienie transferu na polski rynek najlepszych światowych technologii oraz stymulowanie rozwoju polskiego przemysłu ochrony środowiska.

W dziedzinie gospodarki odpadami priorytety EkoFunduszu stanowią:

● tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz komunalnych,

● przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach przemysłowych (promocja „czystych technologii”) i likwidacją składowisk takich odpadów.

EkoFundusz dzieli zgłaszane projekty na innowacyjne i techniczne (inwestycyjne). Przez projekty innowacyjne Fundacja rozumie takie, które prowadza do pierwszego zastosowania nowej technologii w Polsce lub stwarzają warunki dla jej wprowadzenia na Polski rynek.

Wśród projektów technicznych (inwestycyjnych) wyróżnia się projekty komercyjne, czyli takie które generują znaczne zyski po ich zakończeniu oraz niekomercyjne, których głównym celem jest poprawa stanu środowiska oraz względy społeczne, a przyszłe opłaty użytkowników jedynie pokrywają koszty, bez generowania zysków, bądź generują zyski w niewielkiej wysokości.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej-Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz programy operacyjne.

Unia Europejska przewiduje udzielenie Polsce pomocy na rozwój systemów infrastruktury ochrony środowiska w tym gospodarki odpadami, przez instrumenty finansowe takie jak Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności. Pomoc w obrebie tych Funduszy będzie udzielana głównie na projekty jednostek samorządu terytorialnego, z położeniem nacisku na wzmożenie potencjału rozwojowego regionów.

W ramach działań dotyczących gospodarowania odpadami, na dofinansowanie mogą liczyć projekty ograniczające wpływ składowiska odpadów na powietrze atmosferyczne, wody i glebę. Beneficjentem końcowym będą między innymi samorządy gminne.

Inne źródła dofinansowania

Duże możliwości dla gmin w zakresie gospodarowaniem odpadami może przynieść projekt ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych i zmianie niektórych ustaw. Utworzenie funduszu ma na celu wspieranie działań pobudzających rozwój regionalny kraju, co wiąże się z udzielaniem preferencyjnych kredytów, przeznaczonych na projekty inwestycji komunalnych, realizowanych przez gminy oraz związki gmin. Kredyt (oprocentowany na poziomie 0,5 stopy redyskontowej weksli) zostanie udzielony pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego wniosku złożonego przez inwestora. Przy opiniowaniu wniosku BGK będzie uwzględniał kryteria przyjęte w ramach programów operacyjnych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przyjęto że wysokość pożyczek może wynieść 80% zaplanowanych kosztów netto inwestycji, nie więcej jednak niż 500 tys. zł. na jeden projekt. Przewiduje się działanie funduszu od 1 stycznia 2004 r.

Banki wspierające inwestycje ekologiczne

Bank Ochrony Środowiska ma statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji służących ochronie środowiska. Udziela kredytów na między innymi: budowę składowiska odpadów i innych obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zakup urządzeń związanych z usuwaniem odpadów, zakup sprzętu niezbędnego do zorganizowania zbiórki i transportu odpadów. Kredyty z BOŚ umożliwiają sfinansowanie zadania inwestycyjnego w nie więcej niż 50%, a wartość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 500 000 zł. Środki te są oprocentowane w wysokości 0,4 stopy redyskontowej. Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat, a okres karencji 1 rok.

Inne banki wspierające finansowanie gospodarki odpadami to:

- Bank Rozwoju Exportu S.A.

- Polski Bank Rozwoju

- Bank światowy

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

9.2.Harmonogram realizacji przedsięwzięć w latach 2004-2007

Instytucją odpowiedzialną za realizację przedsięwzięć przedstawionych w Harmonogramie jest Gmina Wilczyce.

Harmonogram realizacji przedsięwzięć w gospodarce odpadami w latach 2004-2007 w sektorze komunalnym i usługach

| Przedsięwzięcia | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów „u źródła” (szkłao białe oraz kolorowe, tworzywa sztuczne, papier i tektura) |  |
| • Podjęcie uchwały o wprowadzeniu systemu selektywnego zbierania odpadów | sierpień |  |  |  |
| • Zarezerwowanie odpowiednich środków finansowych w budżecie gminy | Październik- Listopad |  |  |  |
| • Opracowanie i wydrukowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców oraz dla uczniów i nauczycieli i przekazanie ich uczestnikom systemu. Upowszechnianie informacji o gospodarce odpadami w gminie (szkolenia, tablice informacyjne) | Grudzień |  |  |  |
| • Wyłonienie w drodze przetargu dostawcy worków i pojemników do selektywnego zbierania odpadów | Październik |  |  |  |
| • Wyłonienie w drodze przetargu firm odbierających posegregowane odpady | Październik |  |  |  |
| • Rozdanie za pośrednictwem sołtysów, worków na odpady |  | Styczeń |  |  |
| • Współpraca z firmami zajmującymi się odzyskiem i recyklingiem odpadów oraz organizacją odzysku w zakresie między innymi podejmowania i realizacji działań informacyjno-edukacyjnych | Na bieżąco |  |  |  |
| Zorganizowanie i wdrożenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wielkogabarytowych, budowlanych, komunalnych odpadów ulegających biodegradacji) |  |
| •Odbiór dwa razy odpadów wielkogabarytowych |  | Wiosna-jesień | Wiosna-jesień | Wiosna-jesień |
| •Rozpowszechnienie kompostowania we własnym zakresie, przez mieszkańców odpadów ulegających biodegradacji |  | I kwartał |  |  |
| Stworzenie przy istniejącym składowisku odpadów, zaplecza technicznego dla potrzeb segregacji, magazynowania, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych |  |
| •Zarezerwowanie odpowiednich środków finansowych w budżecie gminy dla ww. celu |  | I kwartał |  |  |
| •Ogłoszenie przetargu i zakup linii sortowniczej oraz innych urządzeń niezbędnych do funkcjonowania sortowni |  | II kwartał |  |  |
| Analizowanie i gromadzenie informacji o gospodarce odpadami w istniejących na terenie gminy przedsiębiorstwach (np. pozyskiwanie informacji z wojewódzkiej bazy danych o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami) |  |
| •Złożenie wniosku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego o nadanie indywidualnego prawa dostępu (hasła dostępu) do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami |  | styczeń |  |  |
| •Pozyskanie do analiz danych, z wojewódzkiej bazy danych |  | III kwartał | III kwartał | III kwartał |

Harmonogram realizacji przedsięwzięć w gospodarce odpadami niebezpiecznymi w latach 2004-2007

| Przedsięwzięcia | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zorganizowanie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych |  |
| •Podjęcie uchwały o wprowadzeniu systemu selektywnego zbierania odpadów | sierpień |  |  |  |
| •Zarezerwowanie odpowiednich środków finansowych w budżecie gminy oraz złożenie wniosków Gminnego udzielenie pomocy finansowej ze środków Powiatowego Gminnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gminnego Gospodarki Wodnej oraz ze środków strukturalnych Unii Europejskiej | wrzesień |  |  |  |
| •Opracowanie Gminnego wydrukowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców oraz dla uczniów Gminnego nauczycieli Gminnego przekazanie ich uczestnikom systemu | Październik-listopad |  |  |  |
| •Nawiązanie współpracy z jednostkami, które wezmą udział w tworzeniu systemu (apteki, stacje paliw, sklepy) | Grudzień |  |  |  |
| •Zorganizowanie i przygotowanie miejsc do ustawienia pojemników do selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych |  | I kwartał |  |  |
| Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych |  |
| •Ogłoszenie przetargu i zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych, wydzielanych z grupy odpadów komunalnych | Listopad-grudzień |  |  |  |
| •Rozpoczęcie zbiórki odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny |  | I kwartał |  |  |
| •Nawiązanie współpracy z firmami prowadzącymi działalność w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi |  | I kwartał |  |  |
| •Prowadzenie ewidencji zbieranych i przekazywanych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, wydzielanych z grupy odpadów komunalnych |  | Na bieżąco |  |  |
| Utworzenie gminnej bazy danych zawierających informacje o ilościach i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, a w szczególności odpadów zawierających PCB i azbest |  |
| •Utworzenie bazy danych o wyrobach zawierających azbest (na podstawie danych przekazanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. (Dz. U. Nr 192 poz. 1876) | II półrocze |  |  |  |
| •Utworzenie bazy danych o ilości i miejscach występowania PCB (na podstawie danych przekazanych przez osoby fizyczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96 poz. 860) | II półrocze |  |  |  |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest |  |
| •Zarezerwowanie środków finansowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest | III kwartał | Kontynuacja | Kontynuacja | Kontynuacja |
| •Ogłoszenie przetargu i wyłonienie firmy |  | I kwartał |  |  |
| •Realizacja przedsięwzięcia |  |  |  |  |

- Analiza oddziaływania planu gospodarki odpadami na środowisko

W Gminnym Planie Gospodarki Odpadami założone cele i podstawowe kierunki działań są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, Polityką Ekologiczną Państwa i planami gospodarki odpadami wyższego rzędu.

Założenia Planu wpłyną w pierwszej kolejności na zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach, poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”.

Sporządzony Plan zakłada modernizację składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Bugaj, co korzystnie wpłynie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Założenia Planu gospodarki odpadami w Gminie Wilczyce wpłyną w zdecydowany sposób na poprawę stanu środowiska, w szczególności w zakresie:

- ograniczenia degradacji gleb oraz zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w związku z modernizacją istniejącego składowiska odpadów komunalnych,

- poprawy walorów krajobrazowych poprzez likwidację „dzikich wysypisk odpadów”,

- ograniczenia stopnia eutrofizacji i zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku objęcia zorganizowaną zbiórką całego strumienia odpadów komunalnych, ograniczenie udziału odpadów komunalnych biodegradowalnych składowanych na składowiskach,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz segregacji odpadów, które pozwoli na zmniejszenie powierzchni terenu zajmowanego pod składowanie odpadów,

- stosowanie odpadów komꗬÁIЕለ¿ကЀ�橢橢뎲뎲Е��汘ė￿￿￿]׮׮׮׮׮׮׮ਤਤਤਤ8ੜ4ઐ̤ਤ䯝Ǫ๸ຎ"ະະ່່່່䘎䘐䘐䘐䘐䘐䘐$䷇Ǵ侻d䘴֩׮່່່່່䘴mi, w tym przemysłowymi,

- wzrost ilości odzyskiwanych surowców wtórnych będzie pozytywnie wpływał na ograniczenie degradacji gleb i zasoby leśne (makulatura).

W przypadku braku realizacji planu, gospodarowanie odpadami przyczyni się do:

- wzrostu odpadów deponowanych na składowisku odpadów, również odpadów niebezpiecznych i biodegradowalnych,

- powstawania „dzikich składowisk” odpadów,

- usuwania wyrobów azbestowych w sposób niekontrolowany.

11. Streszczenie planu gospodarki odpadami

W niniejszym planie zawarto analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami, założenia prognozowanych zmian w zakresie gospodarki odpadami oraz zakładany system gospodarki odpadami w gminie Wilczyce.

W planie przedstawiono m.in.:

- gospodarkę odpadami w sektorze komunalnym,

- gospodarkę odpadami w sektorze gospodarczym,

- gospodarkę odpadami niebezpiecznymi,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami,

- potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami.

Gmina Wilczyce zajmuje powierzchnię 6 994 ha i zamieszkana jest przez 4 200 osób. W skład gminy wchodzi 16 sołectw.

Łączna masa odpadów wytworzonych przez mieszkańców gminy Wilczyce w ciągu roku, wyliczona na podstawie wskaźników wytwarzania, kształtuje się na poziomie 462 Mg/rok. Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych w gminie jest składowanie na składowisku odpadów w miejscowości Bugaj. W chwili obecnej brak jest zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych w gminie oraz nie prowadzi się zorganizowanej selektywnej zbiórki odpadów.

Jak wynika z analizy zebranych materiałów, na terenie gminy, wśród odpadów niebezpiecznych dominują głównie: zużyte baterie i akumulatory ołowiowe, lampy fluorescencyjne, przepracowane oleje, przeterminowane leki i chemikalia.

Brak jest kompleksowego systemu zbierania i unieszkodliwiania tych odpadów. Najczęściej odpady te wyrzucane są przez mieszkańców do pojemników na odpady komunalne, skąd są wywożone na składowisko odpadów komunalnych.

Ogólny system gospodarki odpadami w gminie Wilczyce zakłada:

1)	selektywne zbieranie odpadów:

- w sektorze komunalnym: papier i karton, tworzywa sztuczne, szkło, metale, wielkogabarytowe, budowlane, niebezpieczne,

- w sektorze gospodarczym,

- niebezpiecznych: oleje odpadowe, baterie i akumulatory, odpady zawierające azbest, odpady pochodzące ze stosowania środków ochrony roślin, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, wycofane z eksploatacji pojazdy, odpady medyczne i weterynaryjne, przeterminowane leki, odpady z akcji ratowniczo-gaśniczych, klęsk żywiołowych;

- bieżącą likwidację pojawiających się sezonowo „dzikich składowisk” oraz przeprowadzenie rekultywacji terenów po takich składowiskach ;

- promowanie przydomowych kompostowni,

- utworzenie gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych;

- wprowadzanie zasad „Czystszej Produkcji”;

- zbierania oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest poza terenem gminy.

Na terenie gminy Wilczyce zlokalizowane jest składowisko odpadów komunalnych przewidziane do modernizacji, która to modernizacja pozwoli na dostosowanie jego funkcjonowania do wymogów ochrony środowiska.

Dodać należy również, że jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami w gminie jest udział w jego realizacji wszystkich mieszkańców. Konieczna jest edukacja ekologiczna społeczeństwa promująca pożądany sposób postępowania z odpadami.

Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców w sferze konsumpcji, a także postępowania z odpadami.

12.Materiały źródłowe

Zaprezentowane w opracowaniu dane uzyskano z:

- Krajowego Planu Gospodarki Odpadami,

- Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa świętokrzyskiego, opracowanego przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków, 2002 r.,

- Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu sandomierskiego, opracowanego przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie,

- Podstawowych informacji ze spisów powszechnych, gm. Wilczyce, sporządzonych przez Urząd Statystyczny w Kielcach, 2003r.,

- Strategii Rozwoju Gminy Wilczyce, opracowanej przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., 1998 r.,

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, opracowane przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych „ABAKUS” w Kielcach, 2001 r.,

- Opracowania Ministerstwa Środowiska „Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami” zwany „Poradnikiem”,

- Wizji terenu oraz ankiety z urzędu gminy.

Spis tabel:

1. Tabela nr 1. Masa odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Wilczyce (dane z badań ankietowych),

2. Tabela nr 2. Masa odpadów komunalnych deponowanych w poszczególnych latach na składowisku Bugaj, przeliczona w oparciu o wielkość wskaźnika przeliczeniowego, podanego w PPGO,

3. Tabela nr 3. Przybliżony skład morfologiczny odpadów komunalnych powstających na terenach gminy Wilczyce, dla ilości odpadów wytworzonych w 2003 r.

4. Tabela nr 4. Szacunkowa ilość odpadów budowlanych powstających w gminie Wilczyce (wskaźnik nagromadzenia wg „Poradnika...”),

5. Tabela Nr 5 Spodziewane zmiany demograficzne (%),

6. Tabela Nr 6 Zmiany liczby mieszkańców na terenie gminy Wilczyce w oparciu o prognozy demograficzne w latach 2010 i 2020,

7. Tabela Nr 7. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych, na terenie gminy Wilczyce, wg. „Poradnika...”,

8. Tabela Nr 8. Przybliżony skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych w latach 2002-2015 na terenie gminy Wilczyce,

9. Tabela nr 9. Szacunkowe dane na temat masy odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie gminy Wilczyce latach 2005-2007, na podstawie danych opracowanych przez COBRO, umieszczonych w KOGO,

10. Tabela nr 10. Ilość odpadów opakowaniowych, którą należy poddać recyklingowi do roku 2007 ,

11. Tabela nr 11. Prognoza ilości wytwarzania odpadów niebezpiecznych w gminie Wilczyce, na podstawie wskaźników generowania odpadów, przedstawionych w PPGO.